## Slide 1: Основы работы в сети

## Slide 2: Важная терминология
ISP – Интернет-провайдер
LAN – Локальная сеть
WAN – Глобальная сеть
IP-адрес – Цифровой адрес, соответствующий местоположению вашего компьютера в сети.
Роутер – Устройство для соединения локальных и глобальных сетей.
DNS – Система доменных имен; конвертирует доменные имена в IP-адреса.

## Slide 3: Владение будущим

## Slide 4: Скорость беспроводных сетей
Chart: Стандарты сотовых данных
| GPRS | EDGE | UMTS | W-CDMA | HSPA 3.6 | HSPA 7.2 | HSPA 14 | HSPA+ | WiMax | LTE
Макс. скорость загрузки (Мбит/с) | 0.114 | 0.384 | 0.384 | 2 | 3.6 | 7.2 | 14 | 56 | 6 | 100
Макс. скорость отдачи (Мбит/с) | 0.02 | 0.06 | 0.064 | 0.153 | 0.348 | 2 | 5.7 | 22 | 1 | 50
Chart: Стандарты беспроводной сети IEEE
| 802.11a | 802.11b | 802.11g | 802.11n | 802.11ac
Макс. скорость передачи (Мбит/с) | 54 | 11 | 54 | 600 | 1000

## Slide 5: Пример сетевых адресов
Тип | Пример
IPv4 адрес | 192.168.1.66
IPv6 адрес | Fe80::799d:c72:b925%11
Маска подсети | 255.255.255.0
Физический адрес | 68-5D-43-66-0B-0C

## Slide 6: Что такое Локальная сеть?
Компьютерная сеть или сеть передачи данных - это телекоммуникационная сеть, которая позволяет компьютерам обмениваться данными. В компьютерных сетях сетевые вычислительные устройства обмениваются данными друг с другом с использованием линии передачи данных. Соединения между узлами устанавливаются с использованием кабельного или беспроводного адаптера. Самая известная компьютерная сеть - это Интернет.
Internet
Router
Switch
Firewall
Wireless
LAN
Servers
Computer
Game Console
Smart TV
Laptop
Mobile Device